RMCS HTTP API 1.3说明

文档版本：1.10

- 使用说明

此API采用标准HTTP调用方式，所有方法均支持 GET/POST命令类型。

调用格式：http://<address><:port>/api/<method>[?arguments]

（注: <>括号为必要内容，[]括号为可选内容。Web Socket通讯方式的调用方法见后。）

<address>	为RMCS服务器的地址;

<:port>		为RMCS服务器HTTP API监听端口，默认为60003；

< method >	为调用功能方法（页面），详见下；

[?arguments]	为HTTP GET方式时的参数。

HTTP中的charset为UTF-8。

API所有方法的输入参数及其返回均采用JSON格式数据，HTTP异常返回除外。

并且，所有JSON数据均采用紧凑格式，即中间不能有换行、TAB、空格符号等，如：

{

"param1":value,

"param2":value

}

必须写成：

{"param1":value,"param2":value}

以下为了方便阅读，均采用非紧凑格式。

- 文档更改日志(change log)

| 文档版本 | 说明 |
| --- | --- |
| 1.00 | 文档发布。 |
| 1.01 | 1、新增设备信息的返回，详看get_device_info方法。 |
| 1.02 | 1、API版本更新至1.1。 2、新增device_state_changed消息推送。 |
| 1.03 | 1、API版本更新至1.2。 2、新增WebSocket支持。 |
| 1.04 | 1、所有消息新增"msg_type"键值，以明确消息的类型。 2、WebSocket返回的消息新增"msg_id"键值。 |
| 1.05 | 1、新增device_data_received消息推送。 |
| 1.06 | 1、API版本更新至1.3。 2、新增iccard_swiped消息推送。 |
| 1.07 | 1、get_device_list及get_device_info方法增加状态信息返回。 |
| 1.08 | 1、send_to_device方法增加一个可选参数delay_after_sent。 |
| 1.09 | 1、新增6个消息推送： device_category_added device_category_changed device_category_removed device_added device_changed device_removed |
| 1.10 | 1、iccard_swiped消息增加信息返回。 |

- API功能清单

| 方法名称 | API版本支持 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| get_version_info | 1.0 | 获取服务器及API版本信息。 |
| login | 1.0 | 登录RMCS服务器。 |
| logout | 1.0 | 注销登录RMCS服务器。 |
| keep_alive | 1.0 | 保持用户令牌有效。 |
| get_device_category_list | 1.0 | 取得设备分类列表。 |
| get_device_list | 1.0 | 取得某个设备分类的设备列表。 |
| get_device_info | 1.0 | 获取一个或多个设备信息。 |
| send_to_device | 1.0 | 发送代码给设备。 |
| get_iccard_category_list | 1.3 | 取得IC卡分类列表。 |
| add_iccard_category | 1.3 | 新增IC卡分类。 |
| edit_iccard_category | 1.3 | 修改IC卡分类。 |
| remove_iccard_category | 1.3 | 删除IC卡分类。 |
| get_iccard_list | 1.3 | 取得IC卡列表。 |
| get_iccard_info | 1.3 | 取得一个或多个IC卡信息。 |
| add_iccard | 1.3 | 新增IC卡。 |
| edit_iccard | 1.3 | 修改IC卡。 |
| remove_iccard | 1.3 | 删除IC卡。 |
| get_device_iccard_list | 1.3 | 取得设备的IC卡列表。 |
| add_device_iccard | 1.3 | 新增设备的IC卡。 |
| remove_device_iccard | 1.3 | 删除设备的IC卡。 |
| clear_unused_device_iccards | 1.3 | 删除设备所有无用的IC卡（无可用工作时段之卡）。 |
| get_device_iccard_schedule | 1.3 | 取得设备的IC卡排程设定。 |
| add_device_iccard_schedule | 1.3 | 新增设备的IC卡排程设定。 |
| remove_device_iccard_schedule | 1.3 | 删除设备的IC卡排程设定 |
| clear_device_iccard_schedules | 1.3 | 删除设备的IC卡在日期范围内所有排程设定。 |
| update_iccard_setting_to_device | 1.3 | 立即更新IC卡设定到设备。 |

- 各项功能说明

| 方法名称 | get_version_info |
| --- | --- |
| 功能说明 | 查询当前RMCS服务器及其所提供的HTTP API的版本信息。 |
| 输入参数 | 无 |
| 返回 | 正常返回： { "code":0, "server_version":"x.x.x.x …", "api_version":"x.x" } "server version" RMCS服务器版本号； "api_version" RMCS HTTP API版本号。 异常返回： { "code":x "code_info":"…" } "code" 返回错误号xxx "code_info" 返回错误信息 |
| 备注 | 用户可根据版本信息来判断其所支持的功能特性，以便作出正确的调用处理。 |

| 方法名称 | login |
| --- | --- |
| 功能说明 | 登录RMCS服务器。 使用此API后续所提供的方法之前，均需要先登录RMCS服务器并取得用户访问令牌，然后通过此用户访问令牌来进行访问。 |
| 输入参数 | { "user_id":"...", "password":"..." } "user_id" RMCS用户帐号； "password" RMCS用户密码； RMCS用户帐号及密码均在RMCS系统进行设置。 |
| 返回 | 正常返回： { "code":0, "user_token":"…", "username":"…" } "user_token" 用户访问令牌。 "username" RMCS中的用户名。 异常返回：见上。 |
| 备注 | 输入参数中的"password"的值支持md5方式（原始密码采用ANSI to md5）。 user_token（用户访问令牌）在每次login时生成，并在logout之后失效。但在logout之前，RMCS HTTP服务器也会作空闲超时判断，在30秒内，如果此user_token没有做任何动作，则系统会自动清除此"user_token"，此时，用户如继续需要访问RMCS服务器，则需要重新login，获取新的user_token来进行访问。为了让一个user_token持续有效，请参考下面的keep alive方法。 |

| 方法名称 | logout |
| --- | --- |
| 功能说明 | 注销登录RMCS服务器。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…" } "user_token" 用户访问令牌。 |
| 返回 | 正常返回： { "code":0, } 异常返回：见上。 |
| 备注 | 执行logout后，用户访问令牌立即失效。 |

| 方法名称 | keep_alive |
| --- | --- |
| 功能说明 | 保持用户令牌有效。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…" } "user_token" 用户访问令牌。 |
| 返回 | 正常返回： { "code":0, } 异常返回：见上。 |
| 备注 | 每次执行会让user_token重新计时，为了让user_token持续有效，用户可以定时执行此方法。详见login方法。 |

| 方法名称 | get_device_category_list |
| --- | --- |
| 功能说明 | 取得设备分类列表。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "start_index":x, "item_count":x, "flags":x } "user_token" 为用户访问令牌。 "start_index" 起始序号。（可选，不填则默认为0） "item_count" 项目数量。（可选，不填或-1则默认为到最后一个） "flags" 查询标志，根据flags来决定返回那些数据。 （可选，默认-1，-1表示全部） 0x10000000 说明 "description" |
| 返回 | 正常返回： { "code":0, "device_category_list" :[{"device_category_id": xxx,"description":"…"},…] } "device_category_list" 返回的设备分类列表的数组数据。 每个数组元素为JSON对象，举例如下： [ { "index":0, "device_category_id":1, "description":"大楼1" }, { "index":1, "device_category_id":2, "description":"大楼2" }, { "index":2, "device_category_id":3, "description":"大楼3" }, … ] "index" 序号。 "device_category_id" 设备分类ID。 "description" 设备分类说明。 异常返回：见上。 |
| 备注 | RMCS系统中可设置每个User对某个设备分类的访问权，因此根据login用户的不同，此方法返回的列表数据可能会不同。 |

| 方法名称 | get_device_list |
| --- | --- |
| 功能说明 | 取得某个设备分类的设备列表。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "device_category_id":x, "start_index":x, "item_count":x, "flags":x } "user_token" 用户访问令牌。 "device_category_id" 设备分类ID，此值为-1时返回全部分类的设备。（可选，默认-1） "start_index" 起始序号。（可选，不填则默认为0） "item_count" 项目数量。（可选，不填或-1则默认为到最后一个） "flags" 查询标志，根据flags来决定返回那些数据。 （可选，默认0x60000000，即全部） 0x10000000 分类ID "device_category_id" 0x20000000 说明 "description" 0x40000000 外部数据对应ID "device_edi_id" 0x00000001 设备状态 "device_state" 0x00000002 设备的网络参数 "device_mac_address" "device_ip_address" "device_port" "device_subnet_mask" "device_gateway" "server_ip_address" "server_port" 0x00000004 设备已使用时间 "projector1_sn" "projector1_used_time" "projector2_used_time" "controller_used_time" "computer_used_time" 0x00000008 IP摄影机播放地址 "ipcamera1_url" "ipcamera2_url" 0x00000010 最后刷卡信息 "last_iccard_no" "last_iccard_description" 0x00000100 设备信息 "device_type" "device_model" "device_version" "device_type2" "device_model2" "device_version2" "device_type3" "device_model3" "device_version3" 0x00001000 电表信息 "meter_used_time" "meter_voltage" "meter_power" "meter_current" "meter_energy" "meter_power_factor" "meter_frequency" 0x00002000 传感器信息 "sensor_co2" "sensor_temperature" "sensor_humidity" "sensor_luminance" 0x00004000 SP21信息 "sp21_state" 0x00010000 Station状态（教室端软件） "station_state" 0x00020000 Station网络参数 "station_mac_address" "station_ip_address" 0x00040000 Station ID "station_id" 0x00080000 Station系统信息 "station_os_platform" "station_ram_size" "station_drive_list" |
| 返回 | 正常返回： { "code":0, "device_list":[{"device_id":x,"description":"…","device_edi_id":"…"},…] } "device_list" 返回的设备列表的数组数据。 每个数组元素为JSON对象，举例如下： [ { "index":0, "device_id":1, "device_category_id":x, "description":"教室1", "device_edi_id":"…", "device_state":123, "device_mac_address":"xx-xx-xx-xx-xx-xx", "device_ip_address":"x.x.x.x", "device_port":x, "device_subnet_mask":x.x.x.x", "device_gateway":"x.x.x.x" "server_ip_address":"x.x.x.x", "server_port":x, "projector1_sn":"xxxxxxx", "projector1_used_time":x, "projector2_used_time":x, "controller_used_time":x, "computer_used_time":x, "ipcamera1_url":"xxx", "ipcamera2_url":"xxx", "last_iccard_no":12345, "last_iccard_description":"xxxxxxx", "device_type":17, "device_model":"x_x" "device_version":"x.x_x.x", "device_type2":6, "device_model2":"x_x" "device_version2":"x.x_x.x", "device_type3":0, "device_model3":"" "device_version3":"", "meter_used_time":[x,x,…], "meter_voltage":[x,x,…], "meter_power":[x,x,…], "meter_current":[x,x,…], "meter_energy":[x,x,…], "meter_power_factor":[x,x,…], "meter_frequency":[x,x,…], "sensor_co2":x, "sensor_temperature":x, "sensor_humidity":x, "sensor_luminance":x, "sp1_state":x, "station_state":321, "station_mac_address":"xx-xx-xx-xx-xx-xx", "station_ip_address":"x.x.x.x", "station_id":54321, "station_os_platform":"xxxxxxx", "station_ram_size":x, "station_drive_list":[ { "path":"xxxxxxx", "type":x, "size":x, "free":x, "avail":x }, … ] }, { "index":1, "device_id":2, "device_category_id":x, "description":"教室2", "device_edi_id":"…", … }, { "index":2, "device_id":3, "device_category_id":x, "description":"教室3", "device_edi_id":"…", … }, … ] "index" 序号。 "device_id" 设备ID。 "device_category_id" 设备分类ID，参考get_device_category_list。 "description" 设备说明。 "device_edi_id" 设备外部数据对于ID。 "device_state" 设备状态，每一个bit代表一种状态，定义如下： 以下每一个bit：1是表ON，0表示OFF 0x80000000 设备在线 0x20000000 CP3E开关； 0x10000000 PIC2开关； 0x04000000 PIC2 IO1状态，对应MIC充电中 0x02000000 PIC2 IO2状态，对应MIC已拿起 0x01000000 PIC2 IO3状态，对应门禁开关 0x00800000 PIC2 IO4状态，保留 0x00400000 PIC2 IO5状态，保留 0x00200000 PIC2 IO6状态，保留 0x00100000 PIC2继电器1开关 0x00080000 PIC2继电器2开关 0x00040000 PIC2继电器3开关 0x00020000 PIC2继电器4开关 0x00010000 Station正在转播中 0x00008000 门禁开关 0x00004000 面板允许系统关开/关（1-允许，0-禁止） 0x00002000 面板允许系统开开/关（1-允许，0-禁止） 0x00001000 电控锁开关 0x00000800 MIC检测开/关 0x00000400 MIC充电中 0x00000200 MIC已拿起 0x00000100 投影机2开关 0x00000080 投影机1开关 0x00000040 电脑开关 0x00000020 中控开关 0x00000010 布防开关 0x00000008 警报中 0x00000004 MIC电量2位 0x00000002 MIC电量1位 0x00000001 MIC电量0位 以上没有列出的bits为保留使用。 "device_mac_address" 设备MAC地址。 "device_ip_address" 设备的IP地址。 "device_subnet_mask" 设备的子网掩码。 "device_gateway" 设备的网关。 "server_ip_address" 设备要连接的服务器IP地址。 "server_ip_port" 设备要连接的服务器端口。 "projector1_sn" 投影机1的产品序号，需要采用Station端读取投影机时间。 "projector1_used_time" 投影机1已使用时间，单位分钟。 "projector2_used_time" 投影机1已使用时间，单位分钟。 "controller_used_time" 中控已使用时间，单位分钟。 "computer_used_time" 电脑已使用时间，单位分钟。 "ipcamera1_url" IP摄影机1播放地址。 "ipcamera2_url" IP摄影机2播放地址。 "last_iccard_no" 最后刷卡的IC卡号。此值为0时表示没有刷卡。 "last_iccard_description"最后刷卡的IC卡说明，一般为老师姓名。 "device_type" 设备类型。定义如下： 0x00 未知 0x01 旧协议中控 0x02 CP3E 0x06 新协议中控 0x11 PIC2 … "device_model" 设备型号。 "device_version" 设备版本。 "device_type2" 下接设备类型。定义同上。 "device_model2" 下接设备型号。 "device_version2" 下接设备版本。 "device_type3" 下下接设备类型。定义同上。 "device_model3" 下下接设备型号。 "device_version3" 下下接设备版本。 "meter_used_time" 电表使用时间。数组，单位分钟。 "meter_voltage" 电表电压。数组，每项值需除以100，0xffff表示无此值。(V) "meter_power" 电表功率。数组，0xffff表示无此值。(W) "meter_current" 电表电流。数组，每项值需除以1000，0xffff表示无此值。(A) "meter_energy" 电表电能。数组，每项值需除以100，0xffffffff表示无此值。(kWh) "meter_power_facter" 电表功率因数。数组，每项值需除以1000，0xffff表示无此值。 "meter_frequency" 电表频率。数组，每项值需除以100，0xffff表示无此值。 "sensor_co2" 传感器二氧化含量。0xffff表示无此值。(ppm) "sensor_temperature" 传感器温度。此值需除以100，0xffff表示无此值。(C) "sensor_humidity" 传感器湿度。此值需除以100，0xffff表示无此值。(RH) "sensor_luminance" 传感器光照度。0xffff表示无此值。(lux) "sp21_state" SP21继电器开关状态。0-20位表示21个继电器开关状态。 0-关，1-开 "station_state" Station（教室端软件）的状态，定义如下： 0x80000000 Station是否在线 "station_mac_address" Station的MAC地址。 "station_ip_address" Station的IP地址。 "station_id" Station的唯一标志。 "station_os_platform" Station的操作系统平台信息。 "station_ram_size" Station的系统内存尺寸，单位MB。 "station_drive_list" Station的逻辑驱动列表。数组，每项为JSON对象，键值定义如下： "path" 逻辑驱动器的根目录。如C:\、D:\ "type" 逻辑驱动器的类型，其值定义如下： 0：未知类型。 1：未挂载的设备。 2：可移动的设备，如软盘、Flash(U)盘 3：固定盘，如硬盘。 4：网盘。 5：CD-ROM。 6：内存盘。 "size" 逻辑驱动器的最大尺寸，单位字节。 "free" 逻辑驱动器的未使用尺寸，单位字节。 "avail" 逻辑驱动器的可用尺寸，单位字节。 异常返回：见上。 |
| 备注 | RMCS系统中可设置每个User对某个设备分类的访问权，因此根据login用户的不同，此方法返回的列表数据可能会不同。 device_edi_id是外部系统中与设备对应实体（比如教室）的ID（唯一），用于跟RMCS系统中录入的设备记录做映射转换的用途（录入设备记录时也相应录入device_edi_id），简单的理解就是：将device_edi_id转换为实际的设备ID来使用。 |

| 方法名称 | get_device_info |
| --- | --- |
| 功能说明 | 取得一个或多个设备信息。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "device_id_list":[x,x,...], "device_edi_id_list":["…","…",…], "flags":x } "user_token" 用户访问令牌。 "device_id_list" 设备ID数组。（可选） "device_edi_id_list" 设备外部数据对应ID数组。（可选） "flags" 查询标志，根据flags来决定返回那些数据。 （可选，默认0x9fffffff，-1表示全部） 0x10000000 分类ID "device_category_id" 0x20000000 说明 "description" 0x40000000 外部数据对应ID "device_edi_id" 0x00000001 设备状态 "device_state" 0x00000002 设备的网络参数 "device_mac_address" "device_ip_address" "device_port" "device_subnet_mask" "device_gateway" "server_ip_address" "server_port" 0x00000004 设备已使用时间 "projector1_sn" "projector1_used_time" "projector2_used_time" "controller_used_time" "computer_used_time" 0x00000008 IP摄影机播放地址 "ipcamera1_url" "ipcamera2_url" 0x00000010 最后刷卡信息 "last_iccard_no" "last_iccard_description" 0x00000100 设备信息 "device_type" "device_model" "device_version" "device_type2" "device_model2" "device_version2" "device_type3" "device_model3" "device_version3" 0x00001000 电表信息 "meter_used_time" "meter_voltage" "meter_power" "meter_current" "meter_energy" "meter_power_factor" "meter_frequency" 0x00002000 传感器信息 "sensor_co2" "sensor_temperature" "sensor_humidity" "sensor_luminance" 0x00004000 SP21信息 "sp21_state" 0x00010000 Station状态（教室端软件） "station_state" 0x00020000 Station网络参数 "station_mac_address" "station_ip_address" 0x00040000 Station ID "station_id" 0x00080000 Station系统信息 "station_os_platform" "station_ram_size" "station_drive_list" |
| 返回 | 正常返回： { "code":0, "device_info":[{"device_id":x,"is_valid":1,…},…] } "device_info" 返回的设备信息数组数据。 每个数组元素为JSON对象，举例如下：假设flags为0xffffffff（即全部） [ { "device_id":1, "is_valid":1, "device_category_id":1, "description":"…", "device_edi_id":"…", "device_state":123, "device_mac_address":"xx-xx-xx-xx-xx-xx", "device_ip_address":"x.x.x.x", "device_port":x, "device_subnet_mask":x.x.x.x", "device_gateway":"x.x.x.x" "server_ip_address":"x.x.x.x", "server_port":x, "projector1_sn":"xxxxxxx", "projector1_used_time":x, "projector2_used_time":x, "controller_used_time":x, "computer_used_time":x, "ipcamera1_url":"xxx", "ipcamera2_url":"xxx", "last_iccard_no":12345, "last_iccard_description":"xxxxxxx", "device_type":17, "device_model":"x_x" "device_version":"x.x_x.x", "device_type2":6, "device_model2":"x_x" "device_version2":"x.x_x.x", "device_type3":0, "device_model3":"" "device_version3":"", "meter_used_time":[x,x,…], "meter_voltage":[x,x,…], "meter_power":[x,x,…], "meter_current":[x,x,…], "meter_energy":[x,x,…], "meter_power_factor":[x,x,…], "meter_frequency":[x,x,…], "sensor_co2":x, "sensor_temperature":x, "sensor_humidity":x, "sensor_luminance":x, "sp1_state":x, "station_state":321, "station_mac_address":"xx-xx-xx-xx-xx-xx", "station_ip_address":"x.x.x.x", "station_id":54321, "station_os_platform":"xxxxxxx", "station_ram_size":x, "station_drive_list":[ { "path":"xxxxxxx", "type":x, "size":x, "free":x, "avail":x }, … ] }, { "device_id":2, "is_valid":0 }, { "device_id":3, "is_valid":1, … }, … ] "device_id" 设备ID，用于查找匹配。 "is_valid" 是否有效，0表示无效或无权访问，并且下列的键值不会返回。 "device_category_id" 设备分类ID，参考get_device_category_list。 "description" 设备说明。 "device_edi_id" 设备外部数据对于ID。 "device_state" 设备状态，每一个bit代表一种状态，定义如下： 以下每一个bit：1是表ON，0表示OFF 0x80000000 设备在线 0x20000000 CP3E开关； 0x10000000 PIC2开关； 0x04000000 PIC2 IO1状态，对应MIC充电中 0x02000000 PIC2 IO2状态，对应MIC已拿起 0x01000000 PIC2 IO3状态，对应门禁开关 0x00800000 PIC2 IO4状态，保留 0x00400000 PIC2 IO5状态，保留 0x00200000 PIC2 IO6状态，保留 0x00100000 PIC2继电器1开关 0x00080000 PIC2继电器2开关 0x00040000 PIC2继电器3开关 0x00020000 PIC2继电器4开关 0x00010000 Station正在转播中 0x00008000 门禁开关 0x00004000 面板允许系统关开/关（1-允许，0-禁止） 0x00002000 面板允许系统开开/关（1-允许，0-禁止） 0x00001000 电控锁开关 0x00000800 MIC检测开/关 0x00000400 MIC充电中 0x00000200 MIC已拿起 0x00000100 投影机2开关 0x00000080 投影机1开关 0x00000040 电脑开关 0x00000020 中控开关 0x00000010 布防开关 0x00000008 警报中 0x00000004 MIC电量2位 0x00000002 MIC电量1位 0x00000001 MIC电量0位 以上没有列出的bits为保留使用。 "device_mac_address" 设备MAC地址。 "device_ip_address" 设备的IP地址。 "device_subnet_mask" 设备的子网掩码。 "device_gateway" 设备的网关。 "server_ip_address" 设备要连接的服务器IP地址。 "server_ip_port" 设备要连接的服务器端口。 "projector1_sn" 投影机1的产品序号，需要采用Station端读取投影机时间。 "projector1_used_time" 投影机1已使用时间，单位分钟。 "projector2_used_time" 投影机2已使用时间，单位分钟。 "controller_used_time" 中控已使用时间，单位分钟。 "computer_used_time" 电脑已使用时间，单位分钟。 "ipcamera1_url" IP摄影机1播放地址。 "ipcamera2_url" IP摄影机2播放地址。 "last_iccard_no" 最后刷卡的IC卡号。此值为0时表示没有刷卡。 "last_iccard_description"最后刷卡的IC卡说明，一般为老师姓名。 "device_type" 设备类型。定义如下： 0x00 未知 0x01 旧协议中控 0x02 CP3E 0x06 新协议中控 0x11 PIC2 … "device_model" 设备型号。 "device_version" 设备版本。 "device_type2" 下接设备类型。定义同上。 "device_model2" 下接设备型号。 "device_version2" 下接设备版本。 "device_type3" 下下接设备类型。定义同上。 "device_model3" 下下接设备型号。 "device_version3" 下下接设备版本。 "meter_used_time" 电表使用时间。数组，单位分钟。 "meter_voltage" 电表电压。数组，每项值需除以100，0xffff表示无此值。(V) "meter_power" 电表功率。数组，0xffff表示无此值。(W) "meter_current" 电表电流。数组，每项值需除以1000，0xffff表示无此值。(A) "meter_energy" 电表电能。数组，每项值需除以100，0xffffffff表示无此值。(kWh) "meter_power_facter" 电表功率因数。数组，每项值需除以1000，0xffff表示无此值。 "meter_frequency" 电表频率。数组，每项值需除以100，0xffff表示无此值。 "sensor_co2" 传感器二氧化含量。0xffff表示无此值。(ppm) "sensor_temperature" 传感器温度。此值需除以100，0xffff表示无此值。(C) "sensor_humidity" 传感器湿度。此值需除以100，0xffff表示无此值。(RH) "sensor_luminance" 传感器光照度。0xffff表示无此值。(lux) "sp21_state" SP21继电器开关状态。0-20位表示21个继电器开关状态。 0-关，1-开 "station_state" Station（教室端软件）的状态，定义如下： 0x80000000 Station是否在线 "station_mac_address" Station的MAC地址。 "station_ip_address" Station的IP地址。 "station_id" Station的唯一标志。 "station_os_platform" Station的操作系统平台信息。 "station_ram_size" Station的系统内存尺寸，单位MB。 "station_drive_list" Station的逻辑驱动列表。数组，每项为JSON对象，键值定义如下： "path" 逻辑驱动器的根目录。如C:\、D:\ "type" 逻辑驱动器的类型，其值定义如下： 0：未知类型。 1：未挂载的设备。 2：可移动的设备，如软盘、Flash(U)盘 3：固定盘，如硬盘。 4：网盘。 5：CD-ROM。 6：内存盘。 "size" 逻辑驱动器的最大尺寸，单位字节。 "free" 逻辑驱动器的未使用尺寸，单位字节。 "avail" 逻辑驱动器的可用尺寸，单位字节。 异常返回：见上。 |
| 备注 | device_id_list和device_edi_id_list必选其一，如果存在devcie_id_list，则device_edi_id_list忽略。 电脑开关的真实状态，除了要判断device_state的0x00000040位之外，还需要判断Station是否在线，两者相结合才能作出准确判断。 |

| 方法名称 | send_to_device |
| --- | --- |
| 功能说明 | 发送控制代码到一个或多个设备。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "device_id_list":[x,x,...], "device_edi_id_list":["…","…",…], "system_code_id":x, "user_code_format":x, "user_code":"…", "send_target":x, "delay_after_sent":x } "user_token" 用户访问令牌。 "device_id_list" 设备ID数组。（可选） "device_edi_id_list" 设备外部数据对应ID数组。（可选） "system_code_id" 系统代码的ID，每一个系统代码ID代表一项设备控制功能，这些系 统代码ID内置于RMCS系统中。 如果输入参数包含"system_code_id"，则以下三个输入参数忽略。 "user_code_format" 用户代码格式，0：ASC字符串，1：HEX字符串。（可选，默认0） "user_code" 用户代码字符串。如："AA BB CC …" "send_target" 发送目标，1：设备，2：Station，3：设备和Station （注：Station为教室端软件）（可选，默认1） "delay_after_sent" 发送后延时，单位毫秒。 |
| 返回 | 正常返回： { "code":0 } 异常返回：见上。 |
| 备注 | device_id_list和device_edi_id_list必选其一，如果存在devcie_id_list，则device_edi_id_list忽略。 ASC字符串和HEX字符串的区别： 假设有一个串为："11 22 33"； 如果是ASC字符串格式，则实际发送的字节数为8个字节，16进制字节流表示： 31 31 20 32 32 20 33 33 如果是HEX字符串格式，则实际发送的字节为3个字节，16进制字节流表示： 11 22 33 |

| 方法名称 | get_iccard_category_list |
| --- | --- |
| 功能说明 | 取得IC卡分类列表。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "start_index":x, "item_count":x, "flags":x } "user_token" 为用户访问令牌。 "start_index" 起始序号。（可选，不填则默认为0） "item_count" 项目数量。（可选，不填或-1则默认为到最后一个） "flags" 查询标志，根据flags来决定返回那些数据。 （可选，默认-1，-1表示全部） 0x10000000 说明 "description" |
| 返回 | 正常返回： { "code":0, "iccard_category_list":[{"iccard_category_id": xxx,"description":"…"},…] } "iccard_category_list" 返回的IC卡分类列表的数组数据。 每个数组元素为JSON对象，举例如下： [ { "index":0, "iccard_category_id":1, "description":"分类1" }, { "index":1, "iccard_category_id":2, "description":"分类2" }, { "index":2, "iccard_category_id":3, "description":"分类3" }, … ] "index" 序号。 "iccard_category_id" IC卡分类ID。 "description" IC卡分类说明。 异常返回：见上。 |
| 备注 |  |

| 方法名称 | add_iccard_category |
| --- | --- |
| 功能说明 | 新增IC卡分类。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "description":"…" } "user_token" 为用户访问令牌。 "description " 分类说明。（可选） |
| 返回 | 正常返回： { "code":0, "iccard_category_id":x } "iccard_category_id" IC卡分类ID。 异常返回：见上。 |
| 备注 | 用户使用此方法需要具备IC卡管理权限。 |

| 方法名称 | edit_iccard_category |
| --- | --- |
| 功能说明 | 修改IC卡分类。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "iccard_category_id":x, "order":x, "description":"…", } "user_token" 为用户访问令牌。 "iccard_category_id" IC卡分类ID。 "order" 排列序号。（可选） "description " 分类说明。（可选） |
| 返回 | 正常返回： { "code":0 } 异常返回：见上。 |
| 备注 | 用户使用此方法需要具备IC卡管理权限。 |

| 方法名称 | remove_iccard_category |
| --- | --- |
| 功能说明 | 删除IC卡分类。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "iccard_category_id_list":[x,x,...] } "user_token" 为用户访问令牌。 "iccard_category_id_list"IC卡分类ID数组。 |
| 返回 | 正常返回： { "code":0 } 异常返回：见上。 |
| 备注 | 用户使用此方法需要具备IC卡管理权限。 注意：删除IC卡分类将删除该分类下所有IC卡。 删除IC卡会自动清理设备IC卡表中的卡号及其排程设定。 |

| 方法名称 | get_iccard_list |
| --- | --- |
| 功能说明 | 取得IC卡列表。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "iccard_category_id":x, "start_index":x, "item_count":x, "flags":x } "user_token" 为用户访问令牌。 "iccard_category_id" IC卡分类ID。此值为-1时返回全部分类的IC卡。（可选，默认-1） "start_index" 起始序号。（可选，不填则默认为0） "item_count" 项目数量。（可选，不填或-1则默认为到最后一个） "flags" 查询标志，根据flags来决定返回那些数据。 （可选，默认0xe1000000，-1表示全部） 0x10000000 分类ID "iccard_category_id" 0x20000000 说明 "description" 0x40000000 IC卡号 "iccard_no" 0x80000000 外部数据对应ID "iccard_edi_id" 0x01000000 是否禁用 "disabled" |
| 返回 | 正常返回： { "code":0, "iccard_list":[{"iccard_id": xxx,…,"description":"…",…},…] } "iccard_list" 返回的IC卡列表的数组数据。 每个数组元素为JSON对象，举例如下： [ { "index":0, "iccard_id":1, "iccard_category_id":x, "description":"卡片1", "iccard_no":x, "iccard_edi_id":"…", "disabled":false }, { "index":1, "iccard_id":2, "iccard_category_id":x, "description":"卡片2", "iccard_no":x, "iccard_edi_id":"…", "disabled":false }, { "index":2, "iccard_id":3, "iccard_category_id":x, "description":"卡片3", "iccard_no":x, "iccard_edi_id":"…", "disabled":false }, … ] "index" IC卡在表中的序号。 "iccard_id" IC卡ID。 "iccard_category_id" IC卡的分类ID。 "description" IC卡说明。 "iccard_no" IC卡号。 "iccard_edi_id" IC卡外部数据对应ID。 "disabled" 是否禁用。 异常返回：见上。 |
| 备注 | iccard_edi_id是外部系统中与IC卡对应实体（比如职工）的ID（唯一），用于跟RMCS系统中录入的IC卡记录做映射转换的用途（录入IC卡记录时也相应录入iccard_edi_id），简单的理解就是：将iccard_edi_id转换为实际的IC卡ID或卡号来使用。 |

| 方法名称 | get_iccard_info |
| --- | --- |
| 功能说明 | 取得一个或多个IC卡信息。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "iccard_id_list":[x,x,…], "iccard_edi_id_list":["…","…",…], "flags":x } "user_token" 为用户访问令牌。 "iccard_id_list" IC卡ID数组。（可选） "iccard_edi_id_list" IC卡外部数据对应ID数组。（可选） "flags" 查询标志，根据flags来决定返回那些数据。 （可选，默认-1，-1表示全部） 0x10000000 分类ID "iccard_category_id" 0x20000000 说明 "description" 0x40000000 IC卡号 "iccard_no" 0x80000000 外部数据对应ID "iccard_edi_id" 0x01000000 是否禁用 "disabled" |
| 返回 | 正常返回： { "code":0, "iccard_info":[{"iccard_id": xxx,…,"description":"…",…},…] } "iccard_info" 返回的IC卡信息数组数据。 每个数组元素为JSON对象，举例如下： [ { "iccard_id":1, "is_valid":1, "iccard_category_id":x, "description":"卡片1", "iccard_no":x, "iccard_edi_id":"…", "disabled":false }, { "iccard_id":2, "is_valid":1, "iccard_category_id":x, "description":"卡片2", "iccard_no":x, "iccard_edi_id":"…", "disabled":false }, { "index":2, "iccard_id":3, "is_valid":0 }, … ] "iccard_id" IC卡ID。 "is_valid" 是否有效，0表示无效并且下列的键值不会返回。 "iccard_category_id" IC卡的分类ID。 "description" IC卡说明。 "iccard_no" IC卡号。 "iccard_edi_id" IC卡外部数据对应ID。 "disabled" 是否禁用。 异常返回：见上。 |
| 备注 | iccard_id_list和iccard_edi_id_list必选其一，如果存在iccard_id_list，则iccard_edi_id_list忽略 |

| 方法名称 | add_iccard |
| --- | --- |
| 功能说明 | 新增IC卡。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "iccard_category_id":x, "description":"…", "iccard_no":x, "iccard_edi_id":"…", "disabled":true } "user_token" 为用户访问令牌。 "iccard_category_id" IC卡分类ID。（可选） "description" IC卡说明。（可选） "iccard_no" IC卡号。（可选，默认为0） "iccard_edi_id" IC卡外部数据对应ID。（可选） "disabled" 是否禁用。（可选，默认false） |
| 返回 | 正常返回： { "code":0, "iccard_id":x } "iccard_id" IC卡ID。 异常返回：见上。 |
| 备注 | 用户使用此方法需要具备IC卡管理权限。 如果没有填写iccard_category_id参数，则检测是否存在说明为"EDI"的分类，没有则自动建立分类，并将新增的IC卡加入到此分类中。 |

| 方法名称 | edit_iccard |
| --- | --- |
| 功能说明 | 修改IC卡。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "iccard_id":x, "iccard_category_id":x, "order":x, "description":"…", "iccard_no":x, "iccard_edi_id":"…", "disabled":true } "user_token" 为用户访问令牌。 "iccard_id" IC卡号。 "iccard_category_id" IC卡分类ID。（可选） "order" 排列序号。（可选） "description" IC卡说明。（可选） "iccard_no" IC卡号。（可选） "iccard_edi_id" IC卡外部数据对应ID。（可选） "disabled" 是否禁用。（可选） |
| 返回 | 正常返回： { "code":0, } 异常返回：见上。 |
| 备注 | 用户使用此方法需要具备IC卡管理权限。 |

| 方法名称 | remove_iccard |
| --- | --- |
| 功能说明 | 删除IC卡。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "iccard_id_list":[x,x,...], "iccard_edi_id_list":["…","…",…] } "user_token" 为用户访问令牌。 "iccard_id_list" IC卡ID数组。（可选） "iccard_edi_id_list" IC卡外部数据对应ID数组。（可选） |
| 返回 | 正常返回： { "code":0 } 异常返回：见上。 |
| 备注 | 用户使用此方法需要具备IC卡管理权限。 删除IC卡会自动清理设备IC卡表中的卡号及其排程设定。 iccard_id_list和iccard_edi_id_list必选其一，如果存在iccard_id_list，则iccard_edi_id_list忽略。 |

| 方法名称 | get_device_iccard_list |
| --- | --- |
| 功能说明 | 取得设备的IC卡列表。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "device_id":x, "device_edi_id":"…", "start_index":x, "item_count":x, "flags":x } "user_token" 用户访问令牌。 "device_id" 设备ID。（可选） "device_edi_id" 设备外部数据对应ID。（可选） "start_index" 起始序号。（可选，不填则默认为0） "item_count" 项目数量。（可选，不填或-1则默认为到最后一个）, "flags" 查询标志，根据flags来决定返回那些数据。 （可选，默认-1，-1表示全部） 0x10000000 说明 "description" 0x20000000 IC卡号 "iccard_no" 0x40000000 IC外部数据对应ID "iccard_edi_id" 0x80000000 工作时段表序号 "table_index" 0x01000000 是否启用排程模式 "schedule_enabled" 0x02000000 排程模式起始日期 "schedule_start_date" |
| 返回 | 正常返回： { "code":0, "device_iccard_list":[…] } "device_iccard_list" 返回的设备IC卡列表的数组数据。 每个数组元素为JSON对象，举例如下： [ { "index":0, "iccard_id":x, "iccard_description":"…", "iccard_no":x, "iccard_edi_id":"…", "table_index":x, "schedule_enabled":true, "schedule_start_date":"2017-12-31" }, { "index":1, "iccard_id":x, "iccard_description":"…", "iccard_no":x, "iccard_edi_id":"…", "table_index":x, "schedule_enabled":true, "schedule_start_date":"2017-12-31" }, … ] "index" IC卡在表中的序号。 "iccard_id" IC卡ID。 "iccard_description" IC卡的说明。 "iccard_no" IC卡的卡号。 "iccard_edi_id" IC卡外部数据对应ID。 "table_index" 设备所设定的工作时段表的序号。 0：任意时间可用。 1-8：表序号。 254：未确定。 255：禁用。 "schedule_enabled" 是否启用了排程模式。 "schedule_start_date" 排程模式的起始日期。（schedule_enabled为true时存在） 异常返回：见上。 |
| 备注 | 用户使用此方法需要具备IC卡管理权限。 device_id和device_edi_id必选其一，当存在device_id时，device_edi_id忽略。 iccard_edi_id是外部系统中IC卡使用者的ID（唯一），用于跟RMCS系统中录入的卡号记录做映射转换的用途（录入卡号时也相应录入iccard_edi_id），简单的理解就是：将iccard_edi_id转换为实际的IC卡号来使用。 schedule_enabled为true时，开启了IC卡排程工作模式，允许指定从当前周起始日期（公历）至未来364天内的排程；如果此值为false，表示IC卡采用周循环模式，永远只有一周的刷卡排程。 schedule_start_date会返回当前周的起始日期（公历，星期日为第一天）。 |

| 方法名称 | add_device_iccard |
| --- | --- |
| 功能说明 | 加入设备的IC卡。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "device_id_list":[x,x,...], "device_edi_id_list":["…","…",…], "iccard_id_list":[x,x,...], "iccard_edi_id_list":["…","…",…], "table_index":x, "schedule_enabled":true } "user_token" 用户访问令牌。 "device_id_list" 设备ID数组。（可选） "device_edi_id_list" 设备外部数据对应ID数组。（可选） "iccard_id_list" IC卡ID数组。（可选） "iccard_edi_id_list" IC卡外部数据对应ID数组。（可选） "table_index" 设备所设定的工作时段表的序号。（可选，默认0） 0：任意时间可用。 1-8：表序号。 254：未确定。 255：禁用。 "schedule_enabled" 是否启用了排程模式。（可选，默认true） |
| 返回 | 正常返回： { "code":0 } 异常返回：见上。 |
| 备注 | 用户使用此方法需要具备IC卡管理权限。 device_id_list和device_edi_id_list必选其一，如果存在devcie_id_list，则device_edi_id_list忽略。 iccard_id_list和iccard_edi_id_list必选其一，如果存在iccard_id_list，则iccard_edi_id_list忽略。 如果IC卡已存在于设备卡表中，并且存在table_index及schedule_enabled输入参数，则已有卡片的这些属性会被更新（相当于修改）。 schedule_enabled为true时，开启了IC卡工作排程模式，允许指定从当前周起始日期（公历）至未来364天内的排程；如果此值为false，表示周循环模式，永远只有一周的刷卡排程。 |

| 方法名称 | remove_device_iccard |
| --- | --- |
| 功能说明 | 移除设备的IC卡。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "device_id_list":[x,x,...], "device_edi_id_list":["…","…",…], "iccard_id_list":[x,x,...], "iccard_edi_id_list":["…","…",…] } "user_token" 用户访问令牌。 "device_id_list" 设备ID数组。（可选） "device_edi_id_list" 设备外部数据对应ID数组。（可选） "iccard_id_list" IC卡ID数组。（可选） "iccard_edi_id_list" IC卡外部数据对应ID数组。（可选） |
| 返回 | 正常返回： { "code":0 } 异常返回：见上。 |
| 备注 | 用户使用此方法需要具备IC卡管理权限。 device_id_list和device_edi_id_list必选其一，如果存在devcie_id_list，则device_edi_id_list忽略。 iccard_id_list和iccard_edi_id_list必选其一，如果存在iccard_id_list，则iccard_edi_id_list忽略。 |

| 方法名称 | clear_unused_device_iccards |
| --- | --- |
| 功能说明 | 移除设备的IC卡。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "device_id_list":[x,x,...], "device_edi_id_list":["…","…",…] } "user_token" 用户访问令牌。 "device_id_list" 设备ID数组。（可选） "device_edi_id_list" 设备外部数据对应ID数组。（可选） |
| 返回 | 正常返回： { "code":0 } 异常返回：见上。 |
| 备注 | 用户使用此方法需要具备IC卡管理权限。 device_id_list和device_edi_id_list必选其一，如果存在devcie_id_list，则device_edi_id_list忽略。 清除所有没有有效工作时段设定的卡号。 |

| 方法名称 | get_device_iccard_schedule |
| --- | --- |
| 功能说明 | 取得设备的IC卡排程设定。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "device_id":x, "device_edi_id":"…", "iccard_id":x, "iccard_edi_id":"…", "begin_date":"…", "end_date":"…" } "user_token" 用户访问令牌。 "device_id" 设备ID。（可选） "device_edi_id" 设备外部数据对应ID。（可选） "iccard_id" IC卡ID。（可选） "iccard_edi_id" 外部数据对于ID。（可选） "begin_date" 开始日期。（可选） "end_date" 结束日期。（可选） |
| 返回 | 正常返回： { "code":0 “iccard_disabled”:false, "available_always":false, "iccard_schedule":[ { "date":"…", "periods":[0,1,2,3] }, … ] } "iccard_disabled" IC卡是否被禁用，为false时才存在以下属性。 "available_always" 是否总是可用，为false时才存在以下属性。 "iccard_schedule" IC卡排程设定，二维数组： 第1维表示天(begin_date-based); 第2维表示可用时段设定，[0,1,2,3]代表1-4时段可用(0-based)。 "date" 排程的日期（公历）。 "periods" 排程的工作时段，整数数组。 异常返回：见上。 |
| 备注 | 用户使用此方法需要具备IC卡管理权限。 此方法仅返回从当前周起始日的日期至364天内的排程设定。 如果所给的日期范围无效则返回空数组[]。 device_id和device_edi_id必选其一，当存在device_id时，device_edi_id忽略。 iccard_id和iccard_edi_id必选其一，如果存在iccard_id，则iccard_edi_id忽略。 begin_date和end_date为字符串日期，格式为"YYYY-MM-DD" begin_date和end_date如果都没有设置，则只返回当天的排程设定。 begin_date和end_date如果只设置其一，只返回其一所指定那天的排程设定。 IC卡工作时段表中可以规划每天16个工作时段，分别用0-15表示。 |

| 方法名称 | add_device_iccard_schedule |
| --- | --- |
| 功能说明 | 新增设备的IC卡排程设定。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "device_id_list":[x,x,...], "device_edi_id_list":["…","…",…], "iccard_id_list":[x,x,...], "iccard_edi_id_list":["…","…",…], “iccard_schedule”:[ { "date":"…", "periods":[0,1,2,3] }, … ] } "user_token" 用户访问令牌。 "device_id_list" 设备ID数组。（可选） "device_edi_id_list" 设备外部数据对应ID数组。（可选） "iccard_id_list" IC卡ID数组。（可选） "iccard_edi_id_list" IC卡外部数据对应ID数组。（可选） "iccard_schedule" IC卡排程设定，二维数组： 第1维表示天(begin_date-based); 第2维表示时段设定，[0,1,2,3]代表1-4时段(0-based)。 "date" 排程的日期（公历）。格式为"YYYY-MM-DD"。 "periods" 排程的工作时段，整数数组。每项数值范围(0-15)。 |
| 返回 | 正常返回： { "code":0 } 异常返回：见上。 |
| 备注 | 用户使用此方法需要具备IC卡管理权限。 此方法的作用是将指定日期的指定时段设置为可用。 如果IC卡被禁用或设置为任意时间可用，则忽略设定。 如果IC卡的schedule_enabled属性为false（循环周模式），则仅能设置一周的排程（超出当前周日期的排程则叠加），并且设定会一直存在并被每周循环采用，直到用户明确地修改每一个时段的设定。 如果IC卡的schedule_enabled属性为true，可设置从当前周起始日的日期至364天内的排程设定。并且当周的设定会在下一周自动清除。 device_id_list和device_edi_id_list必选其一，如果存在devcie_id_list，则device_edi_id_list忽略。 iccard_id_list和iccard_edi_id_list必选其一，如果存在iccard_id_list，则iccard_edi_id_list忽略。 IC卡工作时段表中可以规划每天16个工作时段，分别用0-15表示。 |

| 方法名称 | remove_device_iccard_schedule |
| --- | --- |
| 功能说明 | 删除设备的IC卡排程设定。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "device_id_list":[x,x,...], "device_edi_id_list":["…","…",…], "iccard_id_list":[x,x,...], "iccard_edi_id_list":["…","…",…], “iccard_schedule”:[ { "date":"…", "periods":[0,2] }, … ] } "user_token" 用户访问令牌。 "device_id_list" 设备ID数组。（可选） "device_edi_id_list" 设备外部数据对应ID数组。（可选） "iccard_id_list" IC卡号数组。（可选） "iccard_edi_id_list" IC卡外部数据对应ID数组。（可选） "iccard_schedule" IC卡排程设定，二维数组： 第1维表示天(begin_date-based); 第2维表示时段设定，[0,2]代表1、3时段(0-based)。 "date" 排程的日期（公历）。格式为"YYYY-MM-DD"。 "periods" 排程的工作时段，整数数组。每项数值范围(0-15)。 |
| 返回 | 正常返回： { "code":0 } 异常返回：见上。 |
| 备注 | 用户使用此方法需要具备IC卡管理权限。 此方法的作用是将指定日期的指定时段设置为不可用。 如果IC卡被禁用或设置为任意时间可用，则忽略设定。 如果IC卡的schedule_enabled属性为false（循环周模式），则仅能设置一周的排程，并且设定会一直存在并被每周循环采用，直到用户明确地修改每一个时段的设定。 如果IC卡的schedule_enabled属性为true，可设置从当前周起始日的日期至364天内的排程设定。并且当周的设定会在下一周自动清除。 device_id_list和device_edi_id_list必选其一，如果存在devcie_id_list，则device_edi_id_list忽略。 iccard_id_list和iccard_edi_id_list必选其一，如果存在iccard_id_list，则iccard_edi_id_list忽略。 IC卡工作时段表中可以规划每天16个工作时段，分别用0-15表示。 |

| 方法名称 | clear_device_iccard_schedules |
| --- | --- |
| 功能说明 | 删除设备的IC卡在日期范围内所有排程设定。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "device_id_list":[x,x,...], "device_edi_id_list":["…","…",…], "iccard_id_list":[x,x,...], "iccard_edi_id_list":["…","…",…] , "begin_date":"…", "end_date":"…" } "user_token" 用户访问令牌。 "device_id_list" 设备ID数组。（可选） "device_edi_id_list" 设备外部数据对应ID数组。（可选） "iccard_id_list" IC卡ID数组。（可选） "iccard_edi_id_list" IC卡外部数据对应ID数组。（可选） "begin_date" 开始日期。（可选） "end_date" 结束日期。（可选） |
| 返回 | 正常返回： { "code":0 } 异常返回：见上。 |
| 备注 | 用户使用此方法需要具备IC卡管理权限。 此方法的作用是将指定日期的所有时段设置为不可用。 如果IC卡被禁用或设置为任意时间可用，则忽略设定。 如果IC卡的schedule_enabled属性为false（循环周模式），则仅能设置一周的排程，并且设定会一直存在并被每周循环采用，直到用户明确地修改每一个时段的设定。 如果IC卡的schedule_enabled属性为true，可设置从当前周起始日的日期至364天内的排程设定。此类设定会被每周自动清除。 device_id_list和device_edi_id_list必选其一，如果存在devcie_id_list，则device_edi_id_list忽略。 iccard_id_list和iccard_edi_id_list必选其一，如果存在iccard_id_list，则iccard_edi_id_list忽略。 begin_date和end_date为字符串日期，格式为"YYYY-MM-DD" begin_date和end_date如果都没有设置，则只删除当天的排程设定。 begin_date和end_date如果只设置其一，只删除其一所指定那天的排程设定。 |

| 方法名称 | update_iccard_setting_to_device |
| --- | --- |
| 功能说明 | 立即更新IC卡设定到设备。 |
| 输入参数 | { "user_token":"…", "device_id_list":[x,x,...], "device_edi_id_list":["…","…",…], } "user_token" 用户访问令牌。 "device_id_list" 设备ID数组。（可选） "device_edi_id_list" 设备外部数据对应ID数组。（可选） |
| 返回 | 正常返回： { "code":0 } 异常返回：见上。 |
| 备注 | 用户使用此方法需要具备IC卡管理权限。 一般情况下，当IC卡设定改变后30秒内再无改动，系统自动更新这些设定到设备。直接使用此方法可免去等待的时间。 device_id_list和device_edi_id_list必选其一，如果存在devcie_id_list，则device_edi_id_list忽略。 |

- HTTP消息推送

HTTP消息推送采用HTTP callback URL方式，输入参数为所要推送的消息。

消息均采用紧凑的JSON格式数据，charset为UFT-8，目前所支持的消息定义如下：

| 消息名称 | device_state_changed |
| --- | --- |
| 功能说明 | 当一个或多个设备的状态发生改变时，此消息会被推送。 |
| 输入参数 | { "msg_id":"device_state_changed", "msg_type":"notification", "device_id_list":[x,x,...] } "msg_id" 消息标识 "msg_type" 消息类型（通知） "device_id_list" 状态已经改变的设备ID数组 |
| 返回 | 忽略 |
| 备注 | 用户可根据此消息的通知，再配合API方法作出适当的处理。 |

| 消息名称 | device_data_received |
| --- | --- |
| 功能说明 | 当某个设备收到数据时，此消息会被推送。 |
| 输入参数 | { "msg_id":"device_data_received", "msg_type":"notification", "device_id":x, "port":x "data":"…" } "msg_id" 消息标识 "msg_type" 消息类型（通知） "device_id" 收到数据的设备的ID "port" 数据来自设备的端口 "data" 数据，base64编码 |
| 返回 | 忽略 |
| 备注 | 此消息目前仅支持串口服务器类的设备。 |

| 消息名称 | iccard_swiped |
| --- | --- |
| 功能说明 | IC卡刷卡时，此消息会被推送。 |
| 输入参数 | { "msg_id":"iccard_swiped ", "msg_type":"notification", "device_id":x, "iccard_no":x, "action":x, "result":x, "iccard_id":x, "iccard_description":"…" } "msg_id" 消息标识 "msg_type" 消息类型（通知） "device_id" 设备ID "iccard_no" IC卡卡号 "action" 0：关请求，1：开请求 "result" 请求结果（0，1表示关和开请求成功，其它值表示错误）： 0xff IC卡不在该设备IC卡表中 0xfe 非工作时段刷卡 0xfd 网络刷卡验证功能已被关闭 0xfc IC卡已被禁用 0xfb 所设定的IC卡数据无效 0xfa 独占模式刷卡拒绝（上一张IC卡尚未刷卡关系统） 0xf9 IC卡没有刷卡开关设备许可 … 其它错误 "iccard_id" IC卡的数据库记录ID（-1表示此卡在服务器上没有记录） "iccard_description" IC卡的说明 |
| 返回 | 忽略 |
| 备注 |  |

| 消息名称 | device_category_added |
| --- | --- |
| 功能说明 | 新增设备分类时，此消息会被推送。 |
| 输入参数 | { "msg_id":"device_category_added ", "msg_type":"notification", "device_category_id":x, } "msg_id" 消息标识 "msg_type" 消息类型（通知） "device_category_id" 设备分类ID |
| 返回 | 忽略 |
| 备注 |  |

| 消息名称 | device_category_changed |
| --- | --- |
| 功能说明 | 修改设备分类时，此消息会被推送。 |
| 输入参数 | { "msg_id":"device_category_changed", "msg_type":"notification", "device_category_id":x, } "msg_id" 消息标识 "msg_type" 消息类型（通知） "device_category_id" 设备分类ID |
| 返回 | 忽略 |
| 备注 |  |

| 消息名称 | device_category_removed |
| --- | --- |
| 功能说明 | 删除设备分类时，此消息会被推送。 |
| 输入参数 | { "msg_id":"device_category_removed", "msg_type":"notification", "device_category_id":x, } "msg_id" 消息标识 "msg_type" 消息类型（通知） "device_category_id" 设备分类ID |
| 返回 | 忽略 |
| 备注 |  |

| 消息名称 | device_ added |
| --- | --- |
| 功能说明 | 新增设备时，此消息会被推送。 |
| 输入参数 | { "msg_id":"device_ added ", "msg_type":"notification", "device _id":x, } "msg_id" 消息标识 "msg_type" 消息类型（通知） "device _id" 设备ID |
| 返回 | 忽略 |
| 备注 |  |

| 消息名称 | device_ changed |
| --- | --- |
| 功能说明 | 新增设备时，此消息会被推送。 |
| 输入参数 | { "msg_id":"device_ changed", "msg_type":"notification", "device _id":x, } "msg_id" 消息标识 "msg_type" 消息类型（通知） "device _id" 设备ID |
| 返回 | 忽略 |
| 备注 |  |

| 消息名称 | device_ removed |
| --- | --- |
| 功能说明 | 删除设备时，此消息会被推送。 |
| 输入参数 | { "msg_id":"device_ removed", "msg_type":"notification", "device _id":x, } "msg_id" 消息标识 "msg_type" 消息类型（通知） "device _id" 设备ID |
| 返回 | 忽略 |
| 备注 |  |

- WebSocket支持

从1.2版本开始，HTTP API的连接可以升级为WebSocket连接。

当连接升级为WebSocket通讯方式后，原有的HTTP API调用方式略有改变，采用消息机制，以下举例说明：

- 客户端用WebSocket连接ws://<ip>:60003成功后；

- 查询版本时客户端发送：

{

"msg_id":"get_version_info",

"msg_type":"request"

}

- 服务器端返回:

{

"msg_id":"get_version_info",

"msg_type":"response",

"code":0,

"server version":"…",

"api_version":"…"

}

- 登录时客户端发送：

{

"msg_id":"login" ,

"msg_type":"request",

"user_id":"…",

"password":"…"

}

- 服务器端返回：

{

"msg_id":"login" ,

"msg_type":"response",

"code":0,

"user_token":"…",

"username":"…"

}；

实际上就是原有的HTTP调用的JSON输入参数中，加入了"msg_id"及"msg_type"键值，

"msg_id"		描述了调用的方法

"msg_type"	目前只支持3种类型：request, response, notification

其余所有输入参数及返回的定义与原有的一致。

同时，HTTP消息推送则同样在WebSocket连接中实时推送。